## Slide 1: CSC217 : IA et Calcul Scientifique
Réduction de modèle (2/2) et identification de systèmes
Samir Beneddine - samir.beneddine@onera.fr

## Slide 2: Réduction de modèle : rappels
Modèle réduit par projection :
  A savoir : méthode générale (projection de Galerkin), application à des cas linéaires et quadratiques
  On peut dans de nombreux cas se ramener à une équation quadratique avec un changement de variable adéquat
  Le terme non-linéaire est coûteux à estimer, même pour un modèle réduit avec peu de modes
Hyper-réduction : DEIM (connaitre le procédé général)
  Permet d’alléger le calcul du terme non-linéaire
  Repose sur une approximation de faible dimension du terme non-linéaire : POD appliquée à ce dernier, et approximé avec r modes dominants
  Il n’y a besoin que de déterminer les r coefficients associés aux modes retenus pour estimer la non-linéarité
  L’algorithme DEIM propose une méthode de sélection de r points pour évaluer ces coefficients

## Slide 3: Plan du cours
Ce que le cours va aborder :
Modèle réduit sans connaître le Full Order Model (FOM)
  Introduction à la théorie de Koopman
  DMD et E-DMD
Comment apprendre le FOM à partir de données
  Introduction à l’optimisation sparse
  Algorithme d’identification SINDy (System Identification of Nonlinear Dynamics)

## Slide 4: PARTIE 1 : DMD
Créer un modèle purement basé données, sans aucune équation

## Slide 5: Introduction à la théorie de Koopman
Soit un système dynamique non-linéaire discret de la forme
L’opérateur décrit la dynamique dans l’espace des états du système
La théorie de Koopman repose sur l’opérateur de Koopman , qui contrairement à , décrit la dynamique dans l’espace des observables (espace de dimension infinie).

## Slide 6: Introduction à la théorie de Koopman
Un observable est une transformation(presque) quelconque de l’état (moyennant quelques propriétés mathématiques : mesurabilité, intégrabilité,…).
On peut voir comme un changement de variable ou un embedding de l’état du système.
Par exemple, si , alors est un observable, en est un autre, …
L’opérateur de Koopman transforme un observable quelconque en un autre observable :
tel que :

## Slide 7: Introduction à la théorie de Koopman
Cet opérateur est, par définition, linéaire :
Il est par contre définit dans l’espace des observables, qui est un espace de dimension infinie
L’idée centrale de la théorie de Koopman est qu’un système décrit par un opérateur non-linéaire en dimension finie peut être également décrit par un opérateur linéaire mais en dimension infinie

## Slide 8: Introduction à la théorie de Koopman
Si on note l’état de notre système , et qu’on décrit l’ensemble des observables par une base (infinie) de fonction , l’opérateur de Koopman vérifie

## Slide 9: Introduction à la théorie de Koopman
Un exemple (cas très particulier on l’on peut facilement écrire l’opérateur de Koopman en dimension finie dans un sous espace invariant) :
Si on se donne les 3 observables suivants, on peut obtenir une description linéaire du système :

## Slide 10: Introduction à la théorie de Koopman
Dans ce cas particulier, on a
C’est-à-dire :
Ou encore :

## Slide 11: Introduction à la théorie de Koopman
L’espace vectoriel décrit par est un sous-espace invariant de Koopman
L’opérateur de Koopman dans ce sous espace peut s’écrire explicitement comme une matrice
Les vecteurs/valeurs propres de cette matrice de Koopman sont très intéressants car ils sont associés à des dynamiques très simples
Par exemple est un vecteur propre de Koopman associé à la valeur propre 2, donc pour quelconque

## Slide 12: Introduction à la théorie de Koopman
Un autre exemple où l’on ne peut pas opérer une telle clôture :
Si on considère l’observable , on s’aperçoit que l’équation qui donne fait intervenir un terme cubique et quadratique.
Si on inclut dans notre sous espace d’observable les fonctions et , on peut fermer l’équation de , mais on fait apparaître des termes d’ordres supérieurs
Il s’agit d’une illustration simple d’un cas plus réaliste où l’on ne peut pas facilement trouver un sous espace invariant et calculer des vecteurs propres
La DMD est une technique approchée pour estimer ces vecteurs propres et valeurs propres associées

## Slide 13: Dynamic Mode Decomposition (DMD)
La DMD consiste à se restreinte comme seuls observables à l’état du système décrit par notre FOM (ou des fonctions linéaires de cet état), et supposer qu’on peut décrire dans ce sous espace (très) restreint d’observables la dynamique dans le cadre de la théorie de Koopman
On exploite des snapshots pour construire deux matrices de données:
On s’intéresse à la matrice qui approxime au mieux (de façon linéaire) la relation entre et . On veut

## Slide 14: Dynamic Mode Decomposition (DMD)
On cherche à estimer des valeurs propres/vecteur propres de cet opérateur, qui sont des approximations de vecteurs propres de Koopman
La meilleur approximation de peut s’obtenir grâce à la SVD, qui donne le best fit au sens des moindre carrés
On cherche le meilleur tel que
On considère la SVD de : , on a alors (pseudo-inverse de )
est de dimension , on veut travailler avec une matrice plus petite
On peut montrer que a les mêmes valeurs propres que , et qu’on peut facilement remonter aux vecteurs propres de

## Slide 15: Dynamic Mode Decomposition (DMD)
et
On pose , on a donc
et
Montrons qu’une valeur propre non nulle de est aussi une valeur propre de
On considère une valeur propre non nulle :
Alors est un vecteur propre de associé à la v.p.
(par définition de )

## Slide 16: Dynamic Mode Decomposition (DMD)
Algorithme DMD :
Former et
SVD de :
Former la matrice
Calcul du spectre propre de :
Reconstruction des vecteurs propres de :

## Slide 17: Dynamic Mode Decomposition (DMD)
La DMD permet de prédire l’évolution d’un système dynamique sans rien connaitre du FOM.
Elle fonctionne très bien pour
Des cas périodiques (la DMD correspond alors à une décomposition en modes de Fourier)
Des cas liés à des ondes qui se propagent
Plus généralement, dès que les solutions sont des combnaisons de termes en

## Slide 18: Dynamic Mode Decomposition (DMD)
La DMD à été introduite dans la communauté Fluide par P. Schmidt en 2010, elle est aujourd’hui utilisés dans des domaines variés
Neurosciences
Robotique
Finance
…

## Slide 19: DMD pour l’analyse des données
Comme pour la POD, les modes DMD peuvent être visualisés et permettent d’analyser la nature des données
Les modes POD et les modes DMD sont différents et donnent donc un angle différent pour l’analyse de données
Tous comme les modes POD, les modes DMD forment une base orthogonale, qui peut donc être utilisée pour construire un ROM par projection si l’on connait les équations du FOM

## Slide 20: Dynamic Mode Decomposition (DMD)
Dans le cadre de données provenant d’un système inconnu, le succès de l’approche va être lié aux variables considérée pour décrire l’état
Exemple : pendule non-linéaire avec frottement

## Slide 21: Extended DMD
Concept : enrichir l’espace des observables
Il s’agit de refaire la DMD mais avec des snapshots de données plus riches, qui contiennent plus d’observables
Le choix des observables est crucial pour améliorer les résultats de la DMD classique, c’est un problème ouvert et cas-spécifique
Utiliser des observables retardés peut être un choix intéressant (voir TD)
Des travaux proposent des approches où le dictionnaire d’observables est appris par optimisation (par exemple par Deep Learning)

## Slide 22: PARTIE 2 : SINDy
Découvrir des équations sous-jacentes à un modèle

## Slide 23: Apprendre des equations
On considère le système de Lorenz : modèle mathématique chaotique introduit initialement pour la météorologie, utilisé dans des domaines diverses (physique, biologie, économie, etc.)

## Slide 24: Apprentissage par optimisation
On imagine qu’on a des données qui décrivent une trajectoire du système, mais on ne connais pas les équations sous-jacentes
On cherche , , telles que

## Slide 25: Apprentissage par optimisation
On peut construire un dictionnaire de fonctions « candidates », par exemple
On peut construire une matrice de données qui contient toutes ces features, puis trouver la combinaison linéaire par moindre carrée qui approxime le mieux :

## Slide 26: Introduction à l’optimisation sparse
On sait que la plupart des coefficients de la matrice sont nuls
On veut rajouter un terme de pénalisation à l’optimisation pour promouvoir la sparsité de la matrice
On veut trouver qui minimise :
Avec un terme de régularisation qui promeut la sparsité

## Slide 27: Optimisation L1
La régularisation qui permet de faire cela tout en étant utilisable dans le cadre d’une optimisation convexe est un terme de pénalisation qui fait intervenir la norme L1
On rajoute à la fonction de cout à minimiser un terme
Ce terme « pousse » la solution à contenir le plus possible de coefficients proches de zeros
Cette façon d’identifier les equations d’un système (avec pénalisation L1) constitue l’algorithme SINDy (Brunton et al. 2016)
Des variantes ont depuis été proposées (SINDy-PI, SINDyC, …)

## Slide 28: Optimisation L1: un peu d’intuition
Supposons qu’on veuille optimiser dans un espace 2D la fonction , il y a une infinité de solutions le long d’une droite
Que va nous donner une optimisation où l’on cherche le point de plus petite norme L2 qui minimise cette fonction ?

## Slide 29: Optimisation L1: un peu d’intuition
Supposons qu’on veuille optimiser dans un espace 2D la fonction , il y a une infinité de solutions le long d’une droite
Et maintenant en minimisant la norme L1 ?